## Slide 1: Ákos része a projektben:
A projekten belül lévő Német család házának a hálózatát építettem meg.
1db router
1db switch
2db pc
Hálózat részei:
1941-es router
2960-as switch

## Slide 2: A router-nek az ip címe és egyéb beállításai
A külső hálózat ami a többi router között lett létrehozva az egy 192.168.10.10-es hálózat ebbe a Német router az a harmadik szóval a 192.168.10.12-es ip címet állítottam be a Gigabit Ethernet 0/1-es interfészbe
/24-es maszkja van minden ip címének
Az eszközöknél a console , line vty 0 15 , és a privelegizált mód jelszavát adtuk meg és „service password encyption” parancsal le titkosítottuk őket
A belső hálózat ami a router és a switch között lett létrehozva egy 192.168.13.61-es ip címet állítottam be a Gigabit Ethernet G0/0-ás interfészbe
Console:
NEMET-RT
Privelegizált:
NEMET123
Line vty 0 15:
NEMET-LINE
MOTD:
Nemet csalad routere ne lepjen be!

## Slide 3: Tamás része a projektben:
A projekten belül lévő Szabó család házának a hálózatát építettem meg.
1db router
1db switch
2db pc
Hálózat részei:
1941-es router
2960-as switch

## Slide 4: A router-nek az ip címe és egyéb beállításai(Tamás)
A külső hálózat ami a többi router között lett létrehozva az egy 192.168.10.10-es hálózat ebbe a Szabó router az a második szóval a 192.168.10.11-es ip címet állítottam be a Gigabit Ethernet 0/1-es interfészbe
/24-es maszkja van minden ip címének
Az eszközöknél a console , line vty 0 15 , és a privelegizált mód jelszavát adtuk meg és „service password-encyption” parancsal le titkosítottuk őket
A belső hálózat ami a router és a switch között lett létrehozva egy 192.168.12.41-es ip címet állítottam be a Gigabit Ethernet G0/0-ás interfészbe
Console:
SZABO-RT
Privelegizált:
SZABO123
Line vty 0 15:
SZABO-LINE
MOTD:
Szabo csalad routere, ne lepjen be!

## Slide 5: Sebi része a projektben:
A projekten belül lévő László és Landauer család házának a hálózatát építettem meg
1db router
1db switch
2db pc
1db wireless router
1db laptop
Hálózat részei:
1941-es router
2960-as switch
WRT300N
Laptop-PT

## Slide 6: A router-nek az ip címe és egyéb beállításai(Sebi)
A külső hálózat ami a LASZLO és SZABO router között lett létrehozva az egy 192.168.10.10-es hálózat
/24-es maszkja van minden ip címének
Az eszközöknél a console , line vty 0 15 , és a privelegizált mód jelszavát adtuk meg és „service password encyption” parancsal le titkosítottuk őket
A belső hálózat ami a router és a switch között lett létrehozva egy 192.168.11.21-es ip címet állítottam be a Gigabit Ethernet G0/0-ás interfészbe
Console:
LASZLO-RT
Privelegizált:
LASZLO123
Line vty 0 15:
LASZLO-LINE
MOTD:
Laszlo csalad routere ne lepjen be!

## Slide 7: A router-nek az ip címe és egyéb beállításai(Sebi 2)
Pc beállításai:
LASZLO-PC1
LASZLO-PC2

## Slide 8: Laptop és router beállításai
A belső hálózat ip címe 192.168.10.81 /24-es maszk
A laptopnak DHCP-vel osztja ki az ip címet

## Slide 9: Laptop és router beállításai(2)